## Slide 1: 2. ELEKTRICKÝ PROUD

## Slide 2: 2. 1. ELEKTRICKÝ PROUD
je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem.
Popsaný děj charakterizuje fyzikální veličina elektrický proud I.
je základní fyzikální veličina SI
Prochází-li náboj průřezem vodiče rovnoměrně, je elektrický proud I určen jako
podíl celkového náboje Q, který projde průřezem vodiče za jednotku času a tohoto času t.

## Slide 3: Jednotka proudu
[I] = C  s–1= A (ampér)
Vodičem prochází proud 1A, jestliže projde průřezem vodiče náboj 1C za 1s.
Pro jednotku elektrického náboje používáme také název ampérsekunda.
[Q] = [I] . [t] = A . s = C
Driftová rychlost - rychlost, s jakou se nosiče náboje pohybují ve vodiči (řádově mm.s-1).
Proud se šíří téměř rychlostí světla.

## Slide 4: Jednoduchý elektrický obvod
Elektrony se pohybují proti směru intenzity.
Kladné nosiče náboje ve směru intenzity.
Za směr proudu se podle dohody pokládá směr uspořádaného pohybu kladně nabitých částic.
Proud vychází z kladného pólu zdroje a směřuje do pólu záporného.
Elektrický proud měříme ampérmetrem, zapojeným sériově.

## Slide 5: Účinky elektrického proudu
Proud přímo nevnímáme, ale můžeme pozorovat jeho účinky:
tepelné – změna teploty
chemické – přenos látky
magnetické – silové působení
světelné – efekty v plynech

## Slide 6: Příklady
1] Určete proud, kterým by se nabil kondenzátor fotogtafického blesku o kapacite 800 μF na napětí 500 V během 20 sekund.
2] Kolik volných elektronů projde za 1 minutu vodičem při proudu 1 mA?
3] Akumulátor se nabíjel po dobu 10 hodin proudem 7 A. Jak dlouho se vybíjel, jestliže se z něho při vybíjení odebíral stálý proud 0,5 A? Účinnost 100 %.

## Slide 7: 2. 2. ELEKTRICKÝ ZDROJ
přeměňuje určitý druh energie na energii elektrickou
je to zařízení, mezi jehož dvěma póly je i při připojení vodiče udržován rozdíl elektrického napětí

## Slide 8
Ee intenzita vnějšího pole
Ei intenzita vnitřního pole
Fe elektrostatická síla
Fn neelektrostatická síla
Není-li ke svorkám zdroje připojen spotřebič (zdrojem neprochází proud), pak jsou elektrostatické a neelektrostatické síly v rovnováze.
+
+
příjem energie
výdej energie
zdroj
-
+
vnější část obvodu

## Slide 9
+
+
příjem energie
výdej energie
zdroj
-
+
vnější část obvodu
elektromotorické napětí zdroje Ue napětí uvnitř zdroje
napětí naprázdno U0 je napětí na svorkách nezatíženého el. zdroje, ze kterého se neodebírá proud (zdroj naprázdno) U0 = Ue
svorkové napětí U je napětí na svorkách el. zdroje, ze kterého se odebírá proud
napětí na vodiči je napětí mezi konci vodiče, které uvádí do pohybu el. náboj ve vodiči

## Slide 10
Uvnitř zdroje působí neelektrostatické síly Fn , které odvádějí
z + svorky elektrony
ze – svorky kladné ionty
Tyto síly vykonají uvnitř zdroje práci
Ve vnější části obvodu působí elektrostatické síly Fe a konají práci
Svorkové napětí zatíženého zdroje je menší než elektromotorické napětí.
Nabité částice ztrácejí potenciální energii, která se přemění na jiné formy energie.

## Slide 11: 2. 3. ZDROJE STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ
galvanický článek (tvořený dvěma elektrodami z různých kovů, mezi kterými je umístěna vodivá kapalina – elektrolyt) využívá chemickou energii uvolněnou při reakci kovových elektrod s elektrolytem,
Voltův článek – elektrody – Zn, Cu; elektrolyt – zředěná H2SO4,
suchý článek (monočlánek) elektrody – Zn, C + směs grafitu a burelu; elektrolyt – roztok salmiaku zahuštěný na gel
baterie vznikne spojením více monočlánků

## Slide 12: Elektrické zdroje
akumulátor – můžeme ho nabíjet př. olověný: elektrody – Pb, PbO2, elektrolyt – zředěná H2SO4 → v autech, dále např. NiCd, NiMH, Li-ion (pro elektronické účely – články do walkmanů, přenosných přehrávačů, mobilních telefonů)
fotočlánek využívá energii světla dopadajícího na vhodně upravenou destičku polovodiče (probíhá fotoelektrický jev). Sestavují se do slunečních baterií a používají se v kalkulačkách, umělých družicích, …
termočlánky využívají termoelektrický jev; spojíme-li dva vodiče z různých kovů, a jeden konec budeme zahřívat, vznikne kontaktní napětí
elektromagnetické zdroje (dynamo, alternátor) přeměňují mechanickou práci na el. energii, jsou zdrojem proměnlivého proudu