## Slide 1: 4. ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH
Pouze pro potřebu výuky… 

## Slide 2
POLOVODIČE
byly předpovězeny ve 20. letech 20. století
první byly vyrobeny až po 2. světové válce
Podle měrného elektrického odporu lze látky rozdělit na:
vodiče ρ (10-8; 10-6) Ω.m kovy (Ag, Al, Cu,…) .
polovodiče ρ (10-4; 10 8) Ω.m (Si, C, Te, Ge, Se sloučeniny – sulfid olovnatý PbS, kademnatý CdS)
izolanty ρ (1010; ∞) Ω.m (diamant, sklo, bakelit,…)

## Slide 3
Důležitější než velikost ρ, je závislost na teplotě. (teplotní závislost odporu):
kovy s rostoucí teplotou roste měrný odpor (a tedy i odpor)
polovodiče s rostoucí teplotou většinou měrný odpor (a tedy i odpor) klesá (uvolní se více volných nosičů náboje)
polovodiče
kov
ρ/ Ω.m
t/oC

## Slide 4: 4. 1. POLOVODIČE
ρ se mění s
  teplotou
  dopadajícím zářením
  obsahem příměsi
Nejjednodušší polovodičové součástky
termistor
  vyroben ze směsi oxidů
  slouží k měření a regulaci teploty (s ↑ teplotou se odpor ↓ a proud ↑)
fotorezistor
  sirník kadmitý CdS
  slouží k měření a regulaci osvětlení (1 MΩ – neosvětlený, 10 kΩ – osvětlený)
Ohmův zákon platí pro polovodiče stejně jako pro kovy.

## Slide 5: 4. 2. VLASTNÍ VODIVOST POLOVODIČE
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
generace páru elektron-díra
rekombinace
díra
volný elektron
tepelným pohybem, dopadajícím zářením

## Slide 6: 4. 2. VLASTNÍ VODIVOST POLOVODIČE
je způsobena pouze samotným prvkem, který tvoří polovodič (v čistém stavu)
Př.: Si – 14 elektronů
(10 vázáno k jádru, 4 valenční vytvářejí elektronové vazebné dvojice se sousedními atomy v mřížce.)
Zvýšením teploty nebo osvětlením mohou kmity mřížky porušit vazby mezi atomy.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

## Slide 7
generace – vznik dvou typů volných částic (–) volných elektronů a (+) děr
Tomuto jevu říkáme vlastní vodivost a těmto látkám pak vlastní polovodiče.
rekombinace – zánik páru elektron – díra (obsazení díry elektronem)
při stálé teplotě je generace a rekombinace v dynamické rovnováze

## Slide 8
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

## Slide 9
Id
Ie
děrový proud
elektronový proud
elektrony a díry konají neuspořádaný pohyb
připojíme-li zdroj napětí, vznikne v polovodiči pohyb
  děr ve směru intenzity el. pole
  elektronů proti směru intenzity
  výsledný el. proud je součtem proudu elektronového a děrového I = Iděr + I elekronů Iděr = I elekronů

## Slide 10: 4. 3. NEVLASTNÍ VODIVOST POLOVODIČE
Vodivost polovodiče je ovlivněna příměsí – cizími atomy, které nahradí v čistém polovodiči některé atomy čistého krystalu.
Rozlišujeme 2 typy vodivosti:
elektronovou
děrovou

## Slide 11
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
As
+
donor
Polovodič typu N
Majoritním = většinovým nosičem náboje je elektron
Minoritním = menšinovým nosičem náboje je díra

## Slide 12
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
In
-
akceptor
Polovodič typu P
Majoritním = většinovým nosičem náboje je díra
Minoritním = menšinovým nosičem náboje je elektron

## Slide 13
vodivost | ELEKTRONOVÁ | DĚROVÁ
příměs | 5-ti mocná (P, As, Sb, Te) | 3-mocná (B, Al, Ga, In)
nositeli náboje | elektrony | díry
vodivost typu | N (negativní elektrony) | P (pozitivní díry)
příměsové atomy | donory = dárci (stávají se kladnými ionty) | akceptory = příjemci (stávají se zápornými ionty)
minoritní nosiče náboje | díry | elektrony

## Slide 16
Hustota volných nosičů náboje je daná množstvím příměsi.
Rozlišujeme
  nečistotu – ve struktuře polovodiče se objevuje nahodile a její přítomnost není žádaná. Do struktury polovodiče se dostává např. při tuhnutí taveniny přímo při výrobě krystalu polovodiče.
  příměs – do struktury polovodiče se zabudovává cíleně tak, aby požadovaným způsobem ovlivnila vodivost polovodiče
Oba typy vodivosti (vlastní a nevlastní) se uplatňují současně
  při ↓ teplotě – nevlastní
  při ↑ teplotě – vlastní (nežádoucí)

## Slide 17: 4. 4. PŘECHOD PN, POLOVODIČOVÁ DIODA
PN přechod – místo, kde se stýká polovodič typu P a polovodič typu N
(vytvoření PN přechodu – sléváním, tavením)
Polovodičové součástky lze rozdělit podle počtů přechodů PN:
0 přechodů PN – termistor, fotorezistor
  1 přechod PN – polovodičová dioda
  2 přechody PN – tranzistor

## Slide 18
Termistory
se vyrábějí z oxidu kovu (Mn, Fe, Co, Ni, …) rozemletého na prášek a podle požadovaných vlastností vyráběného termistoru se přidají další příměsi a pojidlo.
směs se za vysokého tlaku slisuje
tvar termistoru (tyčinky, destičky, …) závisí na jeho pozdějším použití
vypálí se v peci (při teplotách přes 10000C).
Podle závislosti odporu na teplotě rozdělujeme:
1. NTC (se záporným teplotním součinitelem odporu) - s rostoucí teplotou jeho odpor klesá, neboť roste vodivost a tedy i proud.
2. PTC (pozistor; s kladným teplotním součinitelem odporu) – s rostoucí teplotou roste odpor, přičemž roste mnohem rychleji než u kovů.

## Slide 19
Fotorezistor
je součástka, která využívá energii dopadajícího elektromagnetického záření (a tedy i světla) ke zmenšení svého odporu.
Vyrábí se nejčastěji ze CdS, CdSe, …
Energie viditelného světla má energii větší než je práce nutná k odtržení elektronu z atomu. Po dopadu fotonu viditelného světla tedy vzniká pár elektron - díra a tím se zvětšuje vlastní vodivost polovodiče.
S růstem vodivosti klesá odpor fotorezistoru.
Tento jev se nazývá vnitřní fotoefekt.

## Slide 20
Využití:
NTC
k měření teploty
k určování velikosti rychlosti proudění tekutin (tekutina proudí, ochlazuje ho a je tedy možné určit velikost rychlosti proudění),
převodník teplota - napětí (při měření teploty na počítačích),
v obrazovkách (zabraňuje žhavícímu vláknu se přehřát při zapnutí počátečním velkým proudem - je zapojen s vláknem v sérii, čímž část tepla vzniklého průchodem proudu „absorbuje“)
2. PTC
v elektrických troubách a vařičích ke stabilizaci napětí
indikuje vzrůst nebo pokles teploty,
v termostatech („hrubé“ rozdíly zpracuje pozistor, zbytek doladí termistor)

## Slide 21
P | N
Anoda | Katoda
polovodičová dioda
součástka se dvěma vývody, připojenými ke krystalu polovodiče s jediným přechodem PN
propouští proud v jednom směru

## Slide 22
Polovodič typu P
Polovodič typu N
-
-
-
+
+
+
HRADLOVÁ VRSTVA
1 m

## Slide 23
hraniční hradlová vrstva (1 μm) tenká vrstva mezi P a N s elektrickým polem, jehož intenzita směřuje z N do P a brání dalšímu pronikání děr a elektronů do blízkosti přechodu PN. Nastává rovnovážný stav.

## Slide 24
propustný směr
Elektrické pole vytvořené zdrojem je orientováno opačně, než pole hradlové vrstvy a potlačí ho.
závěrný směr
Elektrické pole vytvořené zdrojem je orientováno stejně jako pole hradlové vrstvy a hradlová vrstva se zvětší.

## Slide 25
diodový jev - závislost vodivosti diody na polaritě připojeného napětí
anoda na (+) propustný směr (prochází téměř stejný proud jako bez diody)
anoda na (–) závěrný směr (I = 0 A)

## Slide 26
Voltampérová charakteristika diody - graf závislosti proudu, který prochází diodou na napětí.
UFO – prahové napětí (Si – 0,6 V)
IF – nesmí překročit IFMax
UBR – průrazné napětí (při překročení se zvýší proud a zničí se dioda)
závěrný směr
propustnýsměr

## Slide 27
Zenerova (stabilizační) dioda
nezničí se překročením UBR (lavinovitý průraz je nedestruktivní) (používají se ve stabilizátorech stejnosměrného U) UZ - Zenerovo napětí

## Slide 28: LED diody Light Emitting Diode (světlo emitující dioda) Barva světla je dána použitým materiálem. Nejjednodušší je výroba červené LED, protože červené světlo má nejmenší energii.

## Slide 29: fotodioda zdroj elektrické energie v solárních článcích Využívá hradlového fotoefektu: do oblasti přechodu PN proniká elektromagnetické záření, které generuje páry elektron – díra. Osvětlený přechod PN diody je vodivý i v závěrném směru a sám se stává zdrojem napětí.

## Slide 30: 4. 5. TRANZISTOR
krystal polovodiče se 2 přechody PN
B
C
E
NPN
B
C
E
PNP

## Slide 31
tranzistor jako zesilovač

## Slide 32
TRANZISTOROVÝ JEV (v laboratořích firmy Bell 1947)
Bardeen, Brattain, Shockley
Malé napětí vzbuzuje v obvodu báze proud, který je příčinou mnohokrát většího proudu v obvodu kolektorovém.
A
Kolektorový obvod
A
R
Obvod báze
IB
IE
IC

## Slide 33
kolektorový obvod C → B kolektorový přechod je zapojen v závěrném směru ═ > kolektorovým obvodem neprochází proud
obvod báze B → E je zapojen v propustném směru ═ > obvodem začne procházet proud IB ═ > pak začne procházet proud i kolektorovým obvodem IC >>IB

## Slide 34
převodní charakteristika tranzistoru graf závislosti IC na IB
Proudový zesilovací činitel při UCE = konst. β ≈ 102
IB/μA
IC/mA

## Slide 35
Druhy tranzistorů:
Bipolární ovládán připojením elektrického proudu na bázi. Velikost proudu je ovládána proudem procházejícím mezi emitorem a kolektorem.
Unipolární využívají k řízení proudu elektrické pole (napětí), vytvořeného v obvodu řídící elektrody G (gate).

## Slide 36
Tranzistory řízené elektrickým polem (unipolární tranzistory) – spínač
Báze = hradlo G (gate).
(tenká vrstva kovu plní funkci řídící elektrody).
Tento typ tranzistoru se označuje jako MOSFET (Metal - Oxid - Semiconductor: kov - oxid - polovodič).
Vstupní obvod je obvod mezi emitorem a hradlem,
výstupní obvod je mezi emitorem a kolektorem.
Jeden z přechodů PN je zapojen v závěrném směru.
U povrchu je elektrická intenzita E kolmá na povrch, což způsobuje odpuzování majoritních nositelů náboje - děr.
Odpuzování může být natolik intenzivní, že vznikne inverzní vrstva - u povrchu polovodiče typu P vznikne vrstva polovodiče typu N.

## Slide 37: 4. 6. INTEGROVANÝ OBVOD
začátek 20. století – vakuové elektronky
1948 – tranzistor
60. léta 20. století – objev integrovaného obvodu, (obor – mikroelektronika)
Integrovaný obvod
křemíková destička malého rozměru (tzv. čip) je vytvořena velkým množstvím tranzistorů, diod, rezistorů, …
není ho možné rozčlenit na jednotlivé součástky
má pouze vstupní, výstupní svorky, svorky pro připojení napájecího zdroje a pro připojení pomocných obvodů

## Slide 38
Rozdělení podle charakteru signálů, k jejichž zpracování jsou určeny:
integrované obvody analogové techniky užívají se pro zpracování spojitých (analogových) signálů, které se s časem mění spojitě - např. zvukový signál, signál nesoucí informaci o okamžité hodnotě fyzikální veličiny (teplota, napětí).
integrované obvody pro zpracování číslicového (digitálního) signálu je tvořen sledem impulsů napětí, které se mění skokem mezi dvěma hodnotami (0 a 1)
mikroprocesor – (70. léta)
integrovaný obvod číslicové techniky, který je základní funkční součástkou počítače. Jeho logické funkce lze programovat.