## Slide 1: 9. OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU

## Slide 2
Elektrický proud:
  stejnosměrný
  střídavý
Zdroje střídavého napětí:
  založené na otáčení cívek v magnetickém poli (v energetice generátory)
  elektronické zdroje (oscilátory)
Frekvence střídavého napětí
  v energetice se užívá napětí nízké frekvence 50 Hz,
  ve sdělovací technice se používají pro přenos signálů
    v akustickém oboru nízké frekvence (do 16 kHz),
    TV, mobilních sítí, družicového vysoké frekvence (řádově 10 GHz)

## Slide 3
0

t
Generátor střídavého proudu

## Slide 4
0
Ui
t

-Um
Um
u okamžitá hodnota střídavého napětí
Um maximální hodnota střídavého napětí

## Slide 5
Otáčí-li se závit v magnetickém poli, mění se na jeho koncích napětí harmonicky.

## Slide 6
Střídavé napětí je proměnné napětí s harmonickým průběhem.
Střídavý proud je proměnný proud s harmonickým průběhem.
Určujeme
  okamžité hodnoty – u, i ω – úhlová rychlost otáčení závitu
  max. hodnoty (amplitudy) – Um , Im
  efektivní hodnoty ~ napětí a proudu, které odpovídají hodnotám ═ napětí a proudu, při nichž je výkon v obvodu stejný – U, I
Notes: 6

## Slide 7
parametry obvodu – R, L, C
rezistor s odporem R
cívka s indukčností L
kondenzátor s kapacitou C
obvody střídavého proudu (střídavé obvody)
• jednoduchý obvod střídavého proudu – obvod s jedním parametrem
• složený obvod střídavého proudu – obvod s více parametry
Střídavé obvody používané v praxi jsou vždy tvořeny kombinací těchto prvků.
Notes: 7

## Slide 8
Grafické znázornění veličin
fázorový diagram časový diagram
|OA| = Um t = 0 : u = Um sin 0
|OA´| = u t : u = Um sin (0 + t)
Veličina je znázorněna orientovanou úsečkou umístěnou v SS – fázorem.
délka fázoru = amplitudě dané veličiny
s osou x svírá úhel = počáteční fázi .
okamžitá hodnota napětí = průmět fázoru do osy y.
O
A
A´
u
t
φ0
ω
ωt
u
u
t
Notes: 8

## Slide 9: 9. 1. OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU S REZISTOREM
Pro střídavý proud platí Ohmův zákon.
Odpor R rezistoru v obvodu ~ I je stejný, jako v obvodu ═ I a nazývá se rezistance.
fázový rozdíl φ = 0
(u a i jsou ve fázi)

## Slide 10: 9. 2. OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU S CÍVKOU
~ I procházející vinutím cívky vytváří proměnné magnetické pole.
Tím se v cívce indukuje napětí, které má podle Lenzova zákona opačnou polaritu než zdroj napětí.
Proud v obvodu nabývá největší hodnoty později než napětí (vlastní indukce cívky).
Proud se za napětím zpožďuje o T/4 a vzniká fázový rozdíl

## Slide 11
Připojíme cívku s uzavřeným feromagnetickým jádrem ke zdroji střídavého napětí měnitelné frekvence, a měříme při různých frekvencích U a I.
induktance XL = induktivní reaktance
  je přímo úměrná frekvenci a indukčnosti cívky
  představuje odpor magnetické části cívky
  zavádí se, aby bylo možné srovnávat ohmický odpor cívky (odpor drátu, z něhož je cívka vytvořena) s „magnetickou částí cívky“
Energie elektrického proudu se nemění v teplo jako u rezistoru, ale v energii magnetického pole.
(Vzniká a zaniká magnetické pole.)

## Slide 12
  Skutečné cívky mají kromě indukčnosti také odpor.
  Je-li odpor R<< XL je možné ho zanedbat a cívka má přibližně vlastnosti ideální cívky.
  Není-li možné odpor zanedbat, má obvod s cívkou vlastnosti složeného obvodu s parametry RL v sérii.
  V praxi se k dosažení velkých induktancí používají cívky – tlumivky.
  Tlumivky pro střídavé proudy nízké frekvence mají mnoho závitů izolovaného drátu navinutého na ocelovém uzavřeném jádře.
  Tlumivky pro vysokofrekvenční střídavé proudy mají feritové jádro a v obvodech pro velmi vysoké frekvence postačuje několik volně navinutých závitů drátu.

## Slide 13: 9. 3. OBVOD STŘÍDAVÉHO I s KONDENZÁTOREM
Kondenzátor s kapacitou C se periodicky nabíjí a vybíjí.
Má opačné účinky než cívka.
Dielektrikem mezi deskami kondenzátoru vodivostní proud neprochází - mění se jen intenzita elektrického pole a dielektrikum se střídavě polarizuje.
Proud předbíhá napětí o T/4 a jejich fázový rozdíl je

## Slide 14
Připojíme kondenzátor ke zdroji střídavého napětí s měnitelnou frekvencí:
kapacitance XC = kapacitní reaktance = „jalový odpor“
  je nepřímo úměrná frekvenci a kapacitě
  představuje „odpor“ kondenzátoru
  Zavádí se proto, aby bylo možné porovnat chování kondenzátoru v obvodu střídavého proudu s cívkou a rezistorem.
V obvodu s kondenzátorem
se nemění energie elektrického proudu v teplo,
ale v energii elektrického pole mezi deskami kondenzátoru.
(Vzniká a zaniká elektrické pole.)

## Slide 15: 9. 4. VÝKON ~ PROUDU V OBVODU S ODPOREM
výkon ═ I →
výkon ~ I →
výkon se mění
amplituda výkonu
práce za ∆t ∆W = p.∆t
celková práce W = Σ ∆W

## Slide 16
střední hodnota výkonu:
v obvodu = I:
Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí
se rovnají hodnotám stejnosměrným, při kterých má výkon v obvodu stejný výkon, jako střídavý proud.
Měřící přístroje ukazují efektivní hodnoty.

## Slide 17: 9. 5. ČINNÝ VÝKON ~ PROUDU
Činný výkon
odpovídá elektrické energii dodané zdrojem, která se v obvodu za jednotku času mění v teplo nebo v užitečnou práci.
- fázový rozdíl napětí a proudu
Účiník udává účinnost přenosu energie
ze zdroje střídavého proudu do spotřebiče.

## Slide 18
časový diagram výkonu v obvodu ~ I
činný výkon je úměrný rozdílu obsahů ploch omezených + a – hodnotami
p = u.i
zdánlivý výkon max. možný výkon ~ I

## Slide 19
zdánlivý výkon – max. možný výkon ~ I P = U.I

## Slide 20: 9. 6. SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
obvod RLC – složený odvod  I s parametry RLC v sérii
  Všemi prvky prochází stejný proud.
Napětí se liší velikostí a fází.
U – efektivní hodnota na celém obvodu
  UR, UL, UC – efektivní hodnoty

## Slide 21
Fázorově:
fáze (efektivní hodnoty) | velikost
UR stejná s I | UR = I.R
UL předbíhá I o п/2 | UL = I.XL
UC se zpožďuje za I o п/2 | UC = I.XC

## Slide 22
X – reaktance, charakterizuje část obvodu, kde se EM energie nemění v teplo
Z – impedance
[Z] = Ω

## Slide 23
Fázový rozdíl

## Slide 24
Zvláštní případ ϕ = 0
→ proud dosahuje max. hodnoty → nastává rezonance střídavého obvodu
Thomsonův vztah
rezonanční frekvence

## Slide 25
obvod RLC složený odvod  I s parametry RLC zapojenými paralelně
napětí stejné
proud je fázově posunut

## Slide 26
obvod RLC složený odvod  I s parametry RLC zapojenými paralelně
admitance Y
[R] = Ω-1 = S

## Slide 27
  Graf závislosti odporu na frekvenci střídavého napětí.

## Slide 28: 9. 7. USMĚRŇOVAČ
mění ~ U na ═ U
  diodou prochází proud jen v kladných půlperiodách vstupního střídavého napětí

## Slide 29
  výstupní napětí na rezistoru RZ je stejnosměrné – pulzující
  dioda pracuje jako jednocestný usměrňovač
  zapojením kondenzátoru se usměrněné napětí vyhladí (čím ↑ C a RZ tím hladší)
  v + půlperiodách se C nabíjí, v – půlperiodách se přes RZ vybíjí

## Slide 30
Dvoucestný usměrňovač v tzv. Graetzově zapojení
Dvojicemi diod D1 a D2, D3 D4 střídavě prochází proud
a výstupní napětí pulzuje s dvojnásobnou frekvencí.

## Slide 31: 9. 8. ZESILOVAČ
slouží k zesilování proudu a napětí.
Tranzistorový zesilovač.
Uvedené schéma popisuje zapojení tranzistoru se společným emitorem, které se v praxi používá nejčastěji.

## Slide 32
  Na vstupu je přivedeno střídavé napětí, které vyvolá v obvodu báze změny proudu.
  S kolektorem tranzistoru je spojen výstup zesilovače.
  Vstup a výstup je pomocí kondenzátorů oddělen od zdroje stejnosměrného napětí.
Je nutné vhodně zvolit pracovní podmínky.
  Jestliže se vstupní napětí zvětšuje, výstupní napětí se zmenšuje a naopak.
  Vstupní a výstupní napětí mají opačnou fázi.
  V praxi jsou zesilovací stupně spojovány do složitých soustav.